## Slide 1
选题 3.1
存储层次
金字塔实测
L1 到 SSD，访问速度差多少？我们自己动手测了一遍
Intel i9-13900HX | Ubuntu 22.04 LTS | VirtualBox | v2 · 5次采样中位数

## Slide 2
如何确保测量准确？
① 测延迟——制造 CPU 无法预判的随机跳跃
5
2
8
1
6
3
每步要去哪里，藏在上一步取回的内容里——CPU 不知道下一跳在哪，只能等；等待的时间就是该层存储的真实延迟
② 测带宽——相同的数据量，两种访问方式，量化差距
顺序读取
1
2
3
4
5
6
按地址顺序逐块读，CPU 能提前预取，命中率高，速度快
随机读取
5
·
8
·
2
·
每次跳到不同地址，缓存经常失效，大量时间在等
① 让 CPU 无从预判
随机打乱后形成"寻宝链"——每步才知道下一步在哪，CPU 无法提前取数，测到的就是真实等待时间
② 两种模式量化差距
同样大小的数据，顺序和随机的带宽相差十几到几十倍——这个比值就是"访问模式"对性能的实际代价
③ 重复采样消除噪音
系统随时有其他任务抢占 CPU，单次波动大；重复 5 次取中位数，记录最小/最大范围，结果才可信
工作集 8 KB → 256 MB | 每轮 5000 万次跳转 | 高精度单调计时器

## Slide 3
测量方法 · 延迟篇
直觉：数组里存的是下一跳的地址，CPU 不知道下一步在哪
5
2
8
1
6
3
CPU 无法提前取数，只能等结果返回才能继续——等待时间 = 该层真实延迟
指针追逐（Pointer Chasing）
Fisher-Yates 随机打乱后形成链式跳跃——每步才知道下一步在哪，CPU 无法预取；工作集超过某层容量时延迟骤变，即可测出该层延迟
工作集大小决定命中哪一层 → 延迟骤变 = 层级边界
L1
≤ 32 KB
~4 ns
L2
≤ 512 KB
~19 ns
L3
≤ 8 MB
~117 ns
DRAM
> 8 MB
~344 ns
latency_bench.c
// 核心循环：每次地址取决于上次内容
for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
idx = arr[idx]; // 无法预取
抗噪：绑核 + 多次采样
绑定单个 CPU 核心，防止进程被迁移；重复 5 次取中位数，记录 [min, max] 区间，排除偶发抖动
工作集扫描策略：8 KB → 256 MB
逐步扩大工作集——每当延迟骤变，代表工作集刚超过上层缓存容量，即"悬崖效应"的来源
L1 → L2
32 KB
L2 → L3
512 KB
L3 → DRAM
8 MB
工作集 8 KB → 256 MB | 5000 万次跳转 / 轮 | 高精度单调计时器

## Slide 4
测量方法 · 带宽篇
直觉：同样的数据量，两种取法，速度天差地别
顺序读取
1
2
3
4
5
6
挨着取，CPU 能提前预取，缓存命中率高
随机读取
5
·
8
·
2
·
跳着取，每次都可能 miss，大量时间在等
顺序 vs 随机带宽
相同工作集跑两遍，差值量化了"预取器与缓存命中"的实际价值；两者之比就是"乖乖排队 vs 到处乱取"的真实代价
v2 修复：% n → & mask
取余 % n 需要整数除法约 29 cycles；位与 & mask 只需 1 cycle——去掉测量工具自身的计算开销，保证带宽数字只反映内存访问速度
bandwidth_bench.c v2 fix
// 顺序：步长 64B = 1 cacheline
for (i = 0; i < n; i += 8) sink += arr[i];
// 随机：& mask 替代 % n（省 ~29 cycles）
sink += arr[xorshift64(&s) & mask];
层级
顺序 (GB/s)
随机 (GB/s)
差距
L1
121.2
1.76
69×
L2
91.9
2.71
34×
L3
5.83
1.27
5×
RAM
3.60
0.17
22×
L1 差距最悬殊（69×）：按行遍历命中同一 cacheline，按列遍历每步跨行 miss—— vs 就是同一道理
顺序：步长 64B (1 cacheline) | 随机：xorshift64 & mask | 单位 GB/s

## Slide 5
延迟金字塔：从 L1 到磁盘
回答 a）各级存储访问延迟实测
横轴：对数刻度（ns），覆盖 L1 → SSD 全层级
L1 (32 KB)
4.0 ns
L2 (512 KB)
18.6 ns
L3 (8 MB)
116.6 ns
DRAM (256 MB)
344 ns
SSD (随机)
180,000 ns
1 ns
10 ns
100 ns
1 μs
10 μs
100 μs
访问延迟 = 去哪里取文件？
L1
从桌上拿文件
4 ns
L2
开旁边抽屉
18.6 ns
L3
走到隔壁房间文件柜
116.6 ns
RAM
下楼去档案室
344 ns
SSD
去外地仓库取文件
180K ns
层级跳变 & 悬崖效应
L1→L2: 4.7× L2→L3: 6.3× L3→RAM: 2.9× RAM→SSD: ~520×
超过 L3(36MB)：116.6 ns → 248 ns（悬崖 2.1×）
跨平台内存层次吞吐对比
ARM Membench 2023
Intel i9-13900HX | VirtualBox VM | 指针追逐 + Fisher-Yates | L3/RAM 含 hypervisor 开销

## Slide 6
带宽对比：顺序 vs 随机
回答 b）各级带宽 + 哪层顺序/随机差距最悬殊
横轴：对数刻度（GB/s）
顺序读
随机读
L1 Cache
顺序
121 GB/s
随机
1.76
L2 Cache
顺序
91.9 GB/s
随机
2.71
L3 Cache
顺序
5.83 GB/s
随机
1.27
DRAM
顺序
3.60 GB/s
随机
0.17
0.1
1
10
100 GB/s
L1
121.2
1.76
69×
L2
91.9
2.71
34×
L3
5.83
1.27
5×
RAM
3.60
0.17
22×
L1 差距最悬殊：69×
行遍历命中同一 cacheline，列遍历每步跨行每次 miss——sum_array_rows vs cols 就是同一道理
Intel Skylake 带宽-延迟曲线
Mess 2024 Fig.2
顺序：步长 64B (1 cacheline) | 随机：xorshift64 & mask | 单位 GB/s

## Slide 7
扩展分析：三大关键发现
BUG FIX
L1 随机带宽被低估
% n（整数除法 ~30 cycles）与 L1 延迟 ~16 cycles 同量级，v1 测的是除法吞吐
OLD: arr[xorshift64(&s) % n]
NEW: arr[xorshift64(&s) & mask]
30 cycles to 1 cycle
FIXED
L2 带宽异常消失
v1: L2 5.1 < L3 7.1 GB/s（不合理）
v2: L2 91.9 >> L3 5.8 GB/s
顺序带宽 L1 > L2 > L3 > RAM ✓
INSIGHT
悬崖效应：L3 容量临界点
32 MB 接近 L3 容量（36 MB），驱逐加剧，延迟骤升
L1 (48KB)
4.0 ns
L2 (2MB)
18.6 ns
L3 (36MB)
116.6 ns
cliff!
248 ns
DRAM
344 ns
结论：控制工作集在 L3 容量内
超出后每次访问代价从 116.6 ns → 248 ns，2.1× 性能损失
为什么顺序远快于随机？
① 硬件预取
CPU 探测步长规律，提前装载 cacheline；随机地址未知，预取失效
② DRAM Row Buffer
顺序同 row 激活一次多读；随机跨 row 每次预充电，延迟翻倍
③ SIMD 向量化
顺序可用 AVX 256-bit 指令批量加载；随机每次仅 8 字节
VM 开销说明
L3/RAM 延迟高于参考值（L3: 30–60 ns，RAM: 60–120 ns）
vCPU 调度与 hypervisor 开销所致；L1/L2 缓存层基本不受影响
v2 fixes: sched_setaffinity | RUNS=5 median | % → & mask

## Slide 8
结论汇总
层级
容量
延迟（实测）
顺序带宽
随机带宽
顺序/随机
L1 Cache
48 KB
4.0 ns
121 GB/s
1.76 GB/s
69×
L2 Cache
2 MB
18.6 ns
91.9 GB/s
2.71 GB/s
34×
L3 Cache
36 MB
116.6 ns
5.83 GB/s
1.27 GB/s
5×
DRAM
3.8 GB
344 ns
3.60 GB/s
0.17 GB/s
22×
SSD
25 GB
180,000 ns
1.1 GB/s
~2.8 MB/s
~400×
86×
L1 → DRAM 延迟差
缓存把常用数据留在"桌上"而不是"档案室"，替程序挡住了 DRAM 的高延迟
cliff
容量临界点悬崖
超过 L3 后延迟从 117→248 ns，程序需避免
69×
顺序 vs 随机最大差
sum_array_rows 顺序遍历大部分命中 L1；sum_array_cols 列跳跃每步 miss——这就是课上那个例子的物理根源
v2
测量方法很重要
% → &，L2带宽测量差 18×；亲和性修复抖动
Intel i9-13900HX | VirtualBox VM | L3/RAM 延迟含 hypervisor 开销

## Slide 9
拓展问题①：虚拟机带来多少额外误差？
在 VirtualBox 里测出来的内存数据，可信吗？
同一 CPU（i9-13900HX），虚拟机 vs 裸机参考值对比
VM 开销来源
影响机制
受影响层级
vCPU 调度抖动
Host OS 抢占 vCPU，单次测量偶发 10–100 µs 延迟
RAM / SSD
内存访问虚拟化
EPT/影子页表增加 TLB miss 惩罚，RAM 延迟显著偏高
RAM ↑↑
内存气球驱动
宿主机内存紧张时虚拟机内存被换出
RAM / SSD
磁盘 I/O 虚拟化
VDI 格式层 + Host VFS，顺序带宽降低 20–40%
SSD ↓
L1 / L2 Cache
直接映射物理核心缓存，虚拟化不介入
不受影响 ✓
结论：L1/L2 缓存数据可信；但 RAM 延迟被虚拟化放大约 4 倍——这是本实验的局限性，L3/RAM 数据仅供参考
实测 vs 裸机参考值
L1
4.0 ns
参考 4–5 ns
✓ 准确
L2
18.6 ns
参考 12–20 ns
✓ 正常
L3
116.6 ns
参考 30–60 ns
~2× 偏高
RAM
344 ns
参考 60–120 ns
~4× 偏高
虚拟机的"快"是有条件的
缓存层（L1/L2）与裸机几乎无差异；内存子系统受 EPT 和调度影响显著偏慢，是虚拟机性能损失的主要来源
裸机参考：Intel Sapphire Rapids 带宽-延迟
Mess 2024 Fig.3f
裸机参考值：Intel i9-13900HX 规格 | VM 环境：VirtualBox 7 · Ubuntu 22.04 · 4 vCPU · 4 GB RAM

## Slide 10
拓展问题②：为什么更快的 CPU 有时没用？
当程序搬数据比计算更多，瓶颈在"送货速度"（内存带宽），而不在"处理速度“
（CPU）
——就像工厂 99% 时间在等货，再换更快的工人也毫无意义
内存带宽实测：顺序 vs 随机，差距有多大？
L1 顺序
121 GB/s
供货充足，不是瓶颈
RAM 顺序
3.60 GB/s
偏慢，开始成为瓶颈
RAM 随机
0.17 GB/s
极慢，CPU 大部分时间在空等 → 升级 CPU 无效
顺序 vs 随机差距：
L1 = 69× | RAM = 22× | 每次 miss 空等约 344 ns
经典 Roofline 模型示意
Williams et al. 2009 / Wikipedia
图中两条线的交点说明什么？
斜线 = 内存带宽上限，水平线 = CPU 算力上限
交点左边：内存跟不上，CPU 闲着等；交点右边：算力可以跑满
随机访问使交点右移 700×——几乎所有程序都被卡在左边
结论：随机读 RAM 带宽仅 0.17 GB/s，22× 慢于顺序；数据库、图遍历慢数百倍的根本原因——换 CPU 无效，关键是减少随机访问
Roofline Model: Williams et al. 2009 | 实测带宽：bandwidth_bench v2 | RAM 随机 0.17 GB/s，顺序 3.60 GB/s