## Slide 1
选题 3
存储层次性能实测 — d) & e)
SSD vs HDD 随机 4K 性能对比 · 延迟分布分析 · 跨硬件配置对比
AMD Ryzen 7 9700X | 96GB DDR5 | Samsung 990 PRO 2TB NVMe

## Slide 2
实验环境
项目 | 配置
CPU | AMD Ryzen 7 9700X (Zen 5, 8C/16T, 最高 5.58GHz)
内存 | 96GB DDR5
系统盘 | Samsung 990 PRO 2TB (PCIe 4.0 x4 NVMe)
操作系统 | Ubuntu 22.04 (Linux 6.8.0-111-generic)
文件系统 | ext4
测试工具 | fio v3.28
定位：高端桌面 / 工作站级别，代表 2024 年消费级存储性能上限

## Slide 3
测试方法
fio --ioengine=libaio --direct=1 --bs=4k --rw=randread
--iodepth={1,32} --size=1G --runtime=30 --time_based
关键参数说明：
块大小 4KB（模拟数据库/文件系统元数据访问模式）
I/O 深度 QD=1 (单线程同步) / QD=32 (高并发异步)
引擎 libaio (Linux 异步 I/O)
直接 I/O O_DIRECT，绕过页缓存
测试模式 randread / randwrite
测试时长 30 秒 (time_based)

## Slide 4
本机实测结果 — Samsung 990 PRO 2TB
测试项 | QD=1 | QD=32 | QD=32 / QD=1
随机 4K 读 IOPS | 21,370 | 583,901 | 27.3x
随机 4K 写 IOPS | 70,232 | 458,704 | 6.5x
随机 4K 读带宽 | 83.5 MB/s | 2,280.9 MB/s | 27.3x
随机 4K 写带宽 | 274.3 MB/s | 1,791.8 MB/s | 6.5x
随机 4K 读延迟 | 45.7 μs | 53.3 μs | —
随机 4K 写延迟 | 12.9 μs | 67.8 μs | —
写延迟 (12.9μs) 远低于读延迟 (45.7μs) — 990 PRO 的 SLC 缓存写入极快

## Slide 5
延迟百分位分布（实测）
百分位 | 4K读 QD=1 | 4K读 QD=32 | 4K写 QD=1 | 4K写 QD=32
P50 | 46.3 μs | 51.5 μs | 13.0 μs | 68.1 μs
P99 | 48.9 μs | 84.5 μs | 14.1 μs | 81.4 μs
P99.9 | 64.3 μs | 122.4 μs | 17.3 μs | 138.2 μs
结论：延迟极度集中
• 随机 4K 读 QD=1：95% 请求落在 38-47 μs 极窄区间（P1=37.6μs, P95=47.4μs）
• P99.9 仅 64.3 μs，尾延迟控制极佳
• 极少数离群点 ~218 μs (P99.99)，由 GC / FTL 缓存未命中导致

## Slide 6
三类存储随机 4K 读性能对比
设备 | IOPS (QD=1) | IOPS (QD=32) | 延迟 | 来源
990 PRO (NVMe) | 21,370 | 583,901 | 45.7 μs | fio 实测
860 EVO (SATA) | 10,000 | 98,000 | ~100 μs | Samsung DS [1]
Barracuda (HDD 7200) | ~79 | ~150 | ~12.7 ms | Seagate DS [2]
Chart: 
| NVMe | SATA SSD | HDD
QD=1 | 21370 | 10000 | 79
QD=32 | 583901 | 98000 | 150

## Slide 7
性能差距总结
NVMe vs HDD
QD=1
270x
QD=32
3,900x
NVMe vs SATA SSD
QD=1
2.1x
QD=32
6.0x
SATA SSD vs HDD
QD=1
127x
QD=32
650x
NVMe 在高队列深度下优势呈指数级放大 — 协议层多队列并行的本质差异

## Slide 8
延迟分布特征对比
NVMe SSD — 极窄单峰
• 主峰: 38-47 μs (95%请求)
• P99: 48.9 μs
• P99.9: 64.3 μs
• P99.99: ~218 μs (GC尾延迟)
分布特征: 单峰、极窄、尾延迟收敛
HDD — 宽峰长尾
• 主峰: 4-8 ms
• 长尾: 延伸至 20-50 ms
• 寻道时间: 平均 4-8 ms
• 旋转等待: 平均 4.17 ms
分布特征: 宽峰、明显长尾、双物理过程叠加
NVMe 延迟比 HDD 低 2-3 个数量级，且分布宽度差异更为悬殊

## Slide 9
SSD 是否真的"没有寻道时间"？
FTL 地址翻译
逻辑地址 → 物理 NAND 页地址映射查找
通常缓存在 SSD DRAM 中
~1-5 μs
NAND 页读取
从闪存芯片读出数据
TLC: 50-75 μs / QLC: 100-150 μs
50-150 μs
通道/芯片竞争
多个请求竞争同一 NAND die
产生排队延迟
可变
结论：SSD 无机械寻道，但存在电子“逻辑寻道”开销 — 比 HDD 快 2-3 个数量级，但非零延迟

## Slide 10
不同硬件配置对比
配置 | 设备 | IOPS QD=1 | IOPS QD=32 | 延迟
本机 (桌面) | 990 PRO NVMe | 21,370 | 583,901 | 45.7 μs
笔记本 | SN770 NVMe | — | 740,000 | —
服务器 | Optane P5800X | — | 1,500,000 | <6 μs
旧笔记本 | 860 EVO SATA | 10,000 | 98,000 | ~100 μs
台式机 | Barracuda HDD | ~79 | ~150 | ~12.7 ms
Optane (3D XPoint) 延迟仅 6μs — 比 NAND 快一个数量级，接近 DRAM 级别
数据来源：本机 fio 实测 + Samsung/Seagate/WD/Intel 官方 Datasheet & Product Brief

## Slide 11
SATA SSD vs NVMe SSD 关键差异
维度 | SATA SSD | NVMe SSD
接口协议 | AHCI (单队列, 深度32) | NVMe (64K队列, 每队列64K深度)
带宽上限 | ~600 MB/s | PCIe 4.0 x4: ~7,000 MB/s
4K读 QD=1 | ~10,000 IOPS | ~20,000+ IOPS
4K读 QD=32 | ~98,000 IOPS | ~580,000-1,000,000 IOPS
扩展性 | 受限于单队列 | 多队列并行，线性扩展
典型场景 | 旧平台升级、预算方案 | 主流新装机、高性能需求
核心结论：NVMe 在高 QD 场景优势最显著 — 协议层多队列并行的本质差异

## Slide 12
DDR4 vs DDR5 对存储子系统的影响
项目 | DDR4-3200 | DDR5-5600
内存带宽 | ~50 GB/s | ~85 GB/s
内存延迟 | ~80 ns | ~90 ns (CL略高)
对 NVMe 影响 | 页缓存走内存通道 | 更高带宽利于大文件缓存
对 FTL 影响 | 映射表在 SSD DRAM 中 | 与主机内存无关
关键结论：
• DDR5 首字延迟略高于 DDR4（CAS latency 绝对时间更长）
• 带宽优势在大块顺序访问场景下显著
• 对随机 4K 小 IO 场景，主机内存代际差异影响有限
• 瓶颈在 NAND 本身，而非主机内存

## Slide 13
各配置特点总结
笔记本
单盘 NVMe，受散热限制可能降速，512GB-1TB
台式机
多盘组合 (NVMe + HDD)，散热好，持续性能稳定
服务器
企业级 SSD，高耐久度，Optane 缓存层，RAID 阵列
DDR4 平台
PCIe 3.0 为主，NVMe 带宽上限 ~3.5 GB/s
DDR5 平台
PCIe 4.0/5.0，NVMe 带宽 7-14 GB/s，CPU 缓存更大

## Slide 14
结论
1. NVMe vs HDD 性能差距达 2-3 个数量级
随机 4K 读：270x (QD=1) ~ 3,900x (QD=32)
2. NVMe 延迟分布极度集中（单峰），HDD 呈明显长尾
990 PRO: 95%请求在 38-47μs；HDD: 4-50ms 宽分布
3. SSD 无机械寻道，但存在电子逻辑寻道开销（FTL + NAND读取）
4. NVMe 高 QD 优势来自协议层多队列并行（vs AHCI 单队列）
5. Optane 延迟 ~6μs，接近 DRAM 级别，代表存储层次的未来方向
数据来源：本机 fio 实测 + Samsung/Seagate/WD/Intel 官方 Datasheet & Product Brief